- *PODZIAŁ SILNIKÓW:

  - Ze względu na typ pędnika:

    - śrubowe;

    - strumieniowe;

  - Ze względu na rodzaj śruby:

    - ze śrubą stałą;

    - ze śrubą nastawną;

    - ze śrubą składaną;

  - Ze względu na liczbę śrub:

    - jadnośrubowe;

    - wielośrubowe;(napęd wilelosilnikowy lub wielozespołowy)

    - napędy wbudowane (stacjonarne)

    - napędy przyczepne;

    - napędy spalinowo-mechaniczne;

    - napędy spalinowo-hydrauliczne;

  - Z punktu widzenia rodzaju ruchu jaki wykonuje tłok:

    - silniki o posuwisto-zwrotnym ruchu tłoka

    - silniki o obrotowych tłokach = silnikami Wankla

  - Podział silników o posuwisto-zwrotnym ruchu tłoka, uwzględniając rodzaj zapłonu:

    - silniki o zapłonie samoczynnym (wysokoprężne/Diesel);

      - z wtryskiem bezpośrednim;

      - z wtryskiem pośrednim;

    - silniki o zapłonie iskrowym

      - silniki gaźnikowe

      - silniki wtryskowe

  - według rodzaju paliwa ciekłego, jakim są zasilane:

    - silniki benzynowe (silniki o zapłonie iskrowym);

    - silniki na olej napędowy (grupa silników o zapłonie mechanicznym);

- O ZŁEJ PRACY WTRYSKIWACZY MOŻE ŚWIADCZYĆ:

    - przegrzewanie się silnika;

    - „twardy” bieg;

    - spadek mocy;

    - wzmożone zużycie paliwa;

    - dymienie;

(nowe wtryskiwacze powinny być sprawdzenie po około 100h pracy silnika, następne po każdym 1000h pracy silnika)

# ODPOWIETRZENIE UKŁADU PALIWOWEGO:

(odpowietrzenie układu: filtru paliwa, pompy wtryskowej oraz przewodów wysokiego ciśnienia)

    - napełnić zbiornik paliwem

    - przestawić dzwignię regulatora w takie położenie, aby nie znajdowała się pozycji „stop”.

    - Odpowietrzając filtr paliwowy należy :

      - odkręcić wkręt odpowietrzający wnętrze układu (wykonując 2-3 jego obrotów)

      - pompować paliwo ręczną pompką

      - poczekać aż z filtru przestaną wypływać pęch.powietrza

      - w dalszym ciągu pompując zakr. wkręt odpowietrzający

    - Odpowietrzenie pompy wtryskowej silnika ( w celu usunięcia powietrza, które przez przewody doprowadzające paliwo mogło się przedostać do pompy) :

-	pompować paliwo za pomocą ręcznej pompy i równocześnie odkręcić o 2-3 obrotów śruby odpowietrzającej.

-	pompować tak długu , dopóki z otworu śruby odpowietrzającej nie zacznie wypływać czyste paliwo pozbawione pęcherzy powietrza.

-	nie przestając pompować paliwa należy zakręcić wspomnianą śrubę odpowietrzającą.

    - Jeżeli trzeba również odpowietrzyć przewód paliwowy wysokiego ciśnienia, należy w tym celu odkręcić nakrętkę przewodu przy króćcu wtryskiwacza a następnie kilkakrotnie obrócić wałem korbowym silnika

b)		W układzie paliwowym o zasilaniu opadowym stosowane są filtry bez zaworu przelewowego, mają one zamiast zaworu przelewowego wkręcony w pokrywę filtru korek, który służy do odpowietrzania zewnętrznej części komory filtru, zawierającej nie przefiltrowane paliwo.

- Ponieważ w takiej instalacji nie ma pompy zasilającej, to w celu odpowietrzenia układu należy:

    - Otworzyć zawór odcinający przy zbiorniku (aby paliwo mogło spłynąć do filtru i pompy wtryskowej)

    - Następnie odkręcić wspomniany korek odpowietrzający zewnętrzną część komory filtru i poczekać aż z otworu wypłynie czyste paliwo, bez pęcherzy powietrza.

    - Wtedy dopiero można korek zakręcić

    - Następnie przez odkręcenie drugiego wkrętu umieszczonego zwykle na środ. pokrywy odpowietrza się wnętrze wkładu filtru, (podobnie jak poprzednio)

    - Z chwilą gdy z otworu zacznie wypływać czyste paliwo, należy wkręt silnie dokręcić.

    - Dalej odpowietrza się pompę wtryskową (odkręcając podobnie jak poprzednio śrubę odpowietrzającą...

    - I po odczekaniu jak paliwo spływające z góry ze zbiornika zacznie wyciekać spod śruby bez pęcherzy powietrza, należy ją mocno dokręcić, aby nie dopuścić do przecieku paliwa.

# PRZYGOTOWANIE NAPĘDU DO PRACY I ROZRUCH:

    - sprawdzenie stanu paliwa w zbiorniku.

    - Sprawdzenie poziomu oleju smarującego

    - Smarownie smarem stałym wszystkich punktów napędu zaopatrzonych w smarownice

    - Otwarcie dopływu wody chłodzącej przez odkręcenie zaworu dennego

    - W podwójnych układach chłodzenia należy również sprawdzić stan wody chłodzącej w chłodnicy

    - Ustawienie dźwigni regulacji obrotów silnika w pozycji rozruch lub nieco powyżej wolnych obrotów.

    - Ustawienie dźwigni przekładni redukcyjno-nawrotnej lub mechanizmu nastawczego śruby w pozycji „luz”

    - Uruchomienie napędu np.(odprężniki-pion, nadanie korbą-(wał korbowy) jak najw.prędkości obrotowej, odpręniki-poniom)

# Ocena zabarwienia spalin:

  - Przy prawidłowym spalaniu mieszaniny paliwa i powietrza w cylindrach silnika, spaliny będą praktycznie bezbarwne, a wnętrze rury wydechowej u jej wylotu – szare.

  - Niebieskie zabarwienie wskazuje na spalanie w silniku nadmiernej ilości oleju (w dwusuwowym silniku o zapłonie iskrowym wynika to po prostu ze zbyt dużej ilości oleju w mieszaninie paliwowo-olejowej.

  - W czterosuwowym silniku o zapłonie samoczynnym bądż iskrowym świadczy to o nadmiernym przedostawaniu się oleju silnikowego do komory spalania, w której ulego spaleniu (przyczyna=powiększone luzy pierścieni uszczelniających, a w szczególności luzy osiowe między pierścieniami a tłokiem)

  - Ciemne (lub nawet czarne spaliny) towarzyszące pracy silnika (z zapłonie iskrowym) w całym zakresie jago prędkości obrotowej wskazują na wadliwą regulację gaźnika.

# MIERNIKI ZEGAROWE:

    - ciśnienia oleju

    - temperatury wody

    - prędkości obrotowej

    - ilości paliwa

# INSTALACJE W SILNIKU:

    - Instalacja paliwowa:

      - urządzenie dawkujące (pompa wtryskowa z wtryskiwaczami lub gaźnik)

      - pompa zasilająca

      - (zawór odcinający)

      - filtry

      - filtr wstępny (separator)

      - filtr dokładnego czyszczenia

      - przewody paliwowe

      - jeden lub kilka zbiorników paliwa

      - przewód wlewowy

      - przewód odpowietrzającyprzewód do odprowadzania ładunków elektrostatycznych

      - rurka wskaźnikowa

    - Instalacja wody chłodzącej

  - Bezpośrednia:

      - zawór denny

      - kosz ssący + ochronne sito

      - filtr wody

      - pompa wody (napędzana przez silnik)

      - przewód wodna-wydechowy

  - Pośrednia:

    - Instalacja wydechowa;

    - Izolacja akustyczne;

# PODSTAWOWE CZĘŚCI SKŁADOWE NAPĘDU JACHTU:

    - Źródło mocy = silnik spalinowy;

    - Część pośrednicząca w przenoszeniu mocy = przekładnie i linia wałów;

    - Element roboczy = pędnik;