| Rodzaj światła | Skrót | Definicja |
| --- | --- | --- |
| Stałe Fixed | S F | Światło nie zmieniające jasności ani barwy |
| Rozbłyskowe Fixed and flashing | R FFl W | Światło stałe wzmacniane pojedynczymi rozbłyskami |
| Rozbłyskowe grupowe Fixed and group flashing | np. R(2) FF1 (2) W | Światło stałe regularnie wzmacniane grupą rozbłysków |
| Przerywane Occulting | P Oc W | Światło, w którym regularnie powtarza się zaciemnienia równe sobie, lecz wyraźnie krótsze niż czas trwania światła, okres nie krótszy niż 1,5 s |
| Przerywane grupowe Group occulting | np. P(2) Oc(2)W | Światło przerywane o określonej liczbie zaciemnień w każdej grupie, oddzielonej od następnej grupy wyra-źnie dłużej trwającym świeceniem |
| Przerywane złożone Composite group occulting | np. P(2+1) Oc(2+l)W | Światło przerywane grupowe, w którym występują dwie różne grupy lub grupa i pojedyncze zaciemnienie |
| Izofazowe Isophase | I Iso W | Światło z na przemian zmieniającymi się i równymi sobie czasami świecenia i zaciemniena; okres nie krótszy niż 2s |
| Blaskowe Long flashing | Bl LFI W | Światło, w którym regularnie powtarzają się blaski trwające 2 s lub dłużej, równe sobie, lecz wyraźnie krótsze niż czas trwania ciemności |
| Blaskowe grupowe | np. B1(2) | Światło blaskowe o określonej liczbie blasków, oddzielonej od następnej grupy wyraźnie dłużej trwającym zaciemnieniem |
| Blaskowe złożone | np. B1(2+1) | Światło blaskowe grupowe, składające się z dwóch różnych grup lub grupy i pojedynczego blasku |
| Błyskowe Flashing | B Fl W | Światło, w którym regularnie powtarzają się błyski trwające krócej niż 2 s, równe sobie, lecz wyraźnie krótsze niż czas trwania ciemności; okres równy lub dłuższy od 1,5 s |
| Błyskowe grupowe Group flashing | np.B(3) F1(3)W | Światło błyskowe o określonej liczbie błysków w każdej grupie oddzielonej od następnej grupy wyraźnie dłużej trwającym zaciemnieniem |
| Błyskowe złożone Composite group flashing | np.B(2+1) F1(2+1)W | Światło błyskowe grupowe, składające się z dwóch różnych grup lub grupy i pojedynczego błysku |
| Migające Quick | M Q W | Światło z równymi sobie błyskami, powtarzającymi się co najmniej 50 razy na minutę, jednak mniej niż 80 razy na minutę |
| Migające grupowe Group quick | np. M(3) Q(3)W | Światło o określonej liczbie błysków w każdej grupie, oddzielonej od następnej grupy wyraźnie dłużej trwającym zaciemnieniem |
| Migające złożone Group quick | np. M(6)+B1 Q(6)+LFIW | Światło migające grupowe, składające się z grupy błysków i pojedynczego blasku |
| Migające przerywane Interrupted quick | MP IQW | Światło migające, w którym po co najmniej ośmiu błyskach następuje zaciemnienie, trwające nie krócj niż 3s |
| Szybko migające Very quick | MV VQ W | Światło z równymi sobie błyskami, powtarzającymi się co najmniej 80 razy na minutę |
| Szybko migające grupowe Group very quick | np.MV(3) VQ(3)W | Światło szybko migające o określonej liczbie, błysków w każdej grupie, oddzielonej od następnej grupy wyra- źnie dłużej trwającym zaciemnieniem |
| Szybko migające złożone | np. MV(6)+B1 | Światło szybko migające grupowe, składające się z grupy błysków i pojedynczego blasku |
| Szybko migające przerywane Interrupted very quick | MVP IVQ W | Światło szybko migające, w którym po co najmniej ośmiu błyskach następuje zaciemnienie, trwające nie krócj niż 3s |
| Ultra quick | UQ W | Światło w postaci regularnie powtarzanych błysków co najmniej 160 razy na minutę |
| Interrupted ultra quick | IUO W | Światło w postaci regularnie powtarzanych błysków co najmniej 160 razy na minutę, przerywane regularnie powtarzającymi się zaciemnieniami |
| Kodowe Morse'a Morse code | np. Mo(A) Mo(A)W | Światło z długimi i krótkimi błyskami występującymi w powtarzających się grupach, przedstawiających znaki kodu Morse'a |
| Zmiennobarwne Alternating | Zm A1WRG | Światło z regularną zmianą barwy w danym sektorze |
| Alternating flashing | np. Al Fl WR | Światło zmiennobarwne błyskowe |
| Alternating group flashing | np. Al Fl WWRR | Światło zmiennobarwne grupowe |
| Alternating occulting | np. Al Oc WR | Światło zmiennobarwne przerywane |
| Alternating group occulting | np. Al Oc WRG | Światło zmiennobarwne przerywane grupowe |
| Alternating fixed and flashing | np. Al F W Fl R | Światło zmiennobarwne rozbłyskowe |
| Alternating fixed and group flashing | np. Al F W F1(3) R | Światło zmiennobarwne rozbłyskowe grupowe |
| Alternating fixed and composite group flashing | np. A1FWF1(1+ +2)RG | Światło zmiennobarwne rozbłyskowe złożone |

Opracowane przez Kapitana Igora Okońskigo